## Slide 1: QuPath統計圖腳本教學
作者:陳興彥

## Slide 2: 使用方式
將腳本下載，拖曳至Qupath視窗
開啟Automate/Script editor
開啟目標腳本按下run

## Slide 3: 執行步驟
mean_intensity_measurement.groovy - 統計數據寫入annotation measurement list
color_mask.groovy - 根據統計數據產生圖層遮罩
clear_mask_view.groovy - 關閉圖層，恢復正常圖檔顯示

## Slide 4: mean_intensity_measurement.groovy使用說明
腳本最上方為參數設定
CHANNEL_INDEX:要統計的channel
CHANNEL_LABEL:在measurement list中欲顯示的channel名稱

## Slide 5: mean_intensity_measurement.groovy輸出說明
區域
Region area (mm²)：註解區域的總面積
Region mean (Channel X)：區域整體平均亮度
Cell count (cells)：區域內細胞數量
Cell density (cells/mm²)：單位面積的細胞數
細胞
[Nucleus] / [Cytoplasm] / [Whole] area (µm²)：各分區總面積
area fraction (%)：各分區佔區域比例
inside mean (Channel X)：細胞分區內的面積加權平均亮度
outside mean (Channel X)：區域中分區外（背景）的平均亮度
亮度 = 影像的像素灰階值

## Slide 6: color_mask.groovy參數說明
annotation填色腳本，修改參數後執行即可

## Slide 7: color_mask.groovy參數說明
MEAS_NAME：填色欄位名稱
DOWNSAMPLE：遮罩解析度 (數字越大越模糊)
DRAW_OUTLINE / OUTLINE_PX：是否畫外框 & 粗細
SCALE_MODE：顏色映射的範圍設定方式：
"data"：直接用資料的最小值與最大值作為色階範圍。
"percentile"：用百分位數作為範圍（由 P_LOW 和 P_HIGH 決定）。
"manual"：手動輸入範圍（由 V_MIN 和 V_MAX 決定）。
P_LOW, P_HIGH：百分位裁切範圍
V_MIN, V_MAX：手動色階範圍
COLORMAP_NAME：色圖選擇，Available colormaps : [Blue, Cyan, Gray, Green, Inferno, Jet, Magenta, Magma, Plasma, Red, Svidro2, Viridis, Yellow]
HIDE_QP_ANNOS：是否隱藏 QuPath annotation
SIMULATE_HIDE_IMAGE：是否鋪白底遮住原圖
BACKGROUND_ALPHA / BACKGROUND_COLOR：白底透明度與顏色

## Slide 8: clear_mask_view.groovy使用說明
直接執行以關閉色塊圖層